## Slide 1: Verdien av RDS
RDS

## Slide 2: Våre vassdrag
Bergsdalsvassdraget
Bøfjordvassdraget
Eksingedals- og Teigdalsvassdraget
Jølstravassdraget
Matre- og nabovassdragene
Modalsvassdraget
Samnangervassdraget
Kraftverk i andre vassdrag
  Fossheim kraftverk
  Fossmark kraftverk
  Herlandsfoss kraftverk
  Hålandsfossen kraftverk
  Kløvtveit kraftverk
  Stend kraftverk
  Trengereid kraftverk
  Tveit kraftverk
  Ulvik kraftverk
Notes: Større energiselskap, eller teknologiselskap,
Har 40 vannkraftverk og noe vindkraft. Ambisjon om 10TWh.

## Slide 3: EBL vs RDS
«Død»
Flat struktur
Gruppering av typer
Ingen relasjoner
Ingen leverandører bruker det
Internasjonal
Relasjonsbasert
Fungerer med ISO-jungelen
Kan brukes til både komponenter, tidsserier, dokumenter, strukturer, lokasjoner, osv.
Fungerer i alle systemer vi har
Bindeleddet i informasjonslaget
Interesse fra leverandører
Aggregering av kritikalitet
EBL
RDS
Notes: Hvorfor gjør vi dette?
EBL er i teorien «internstandard», ingen videre utvikling fra bransje/organisasjon
Gruppering, blander om det er en type, funksjon eller produkt. Har opptil 15 magasin flatt under ett vassdrag.
RDS –
Innebygd logikk i hierarkiet
aspekter som gjør at man kan knytte til all slags informasjon
Relasjoner
Informasjonslaget – grunnlag for dataflyt (uten enorm

## Slide 4: Brukereksempel RDS
Produksjonssentralen; Vi fikk Trip av aggregatet på grunn av signal (/61850) fra denne funksjonen (=).
Kraftverksoperatør; Hvor skal jeg gjøre det?
Produksjonssentralen; Signalet kom fra dette skapet (+), det er av denne typen (%)
Kraftverksoperatør; Ja, jeg ser at dette produktet (-) har sviktet. Ber komponentansvarlig kjøpe nytt.
Komponentansvarlig; Produktet (-) har felles reservedel for flere av stasjonene, får reparert i morgen.

## Slide 5: Strategisk tilknytning
«Vi digitaliserer der det gir gevinst og baserer beslutninger på data»
  Hovedmålet (for min del) er å jobbe mer effektivt i forvaltningen av våre anlegg. Ved å koble komponenter med deres tilhørende tidsserier, tilstand, kritikalitet, type, kostnader, osv. vil man kunne oppnå en mer strømlinjet og effektiv beslutningsprosess.
  RDS ser vi på som et grunnlag for å oppnå gevinsten til selskapet.

## Slide 6
ISO 81346-10
Mye samarbeid og entusiasme i starten.
Endringer og lange tidshorisonter.
Erik Wiborg har stått støtt og holdt det varmt.
Eviny – ny revitalisering internt gjennom nytt mandat og prosjekt.
Notes: Selskapene som gikk sammen, god tyngde, viktig å være flere og ha litt makt. Resten følger etter når man ser verdiene.

## Slide 7: IEC 81346-1 - Basic rules IEC 81346-2 - Classification of objects and codes for classes ISO/IEC 81346-10 – Power Systems
%GPAx
Sentrifugal, skru, vingepumpe, ..?
-GPA1
Fysisk objekt, FDV, dokumentasjon, osv.
=GPA1
Tidsseriene, kritikalitetsvurderinger
++LA1
Lokasjonen til objektet, kartsystem
Bilde: 81346.com

## Slide 8: Vassdrag

## Slide 9: Vassdrag
Inndeling av Vassdrag per kraftverk
Kraftverk omfatter både tilhørende reguleringsanlegg og kraftstasjon
Navn | EBL | RDS
Hodnaberg | 1102 & 1271 | EF-1-1
Kaldestad | 1102 & 1272 | EF-1-2
Fosse | 1102 & 1273 | EF-1-3
Dale | 1102 & 1274 | EF-1-4

## Slide 10
Relasjoner
Hvordan henger ting sammen..?
Reguleringssystemet
  Vann renner fra et sted til et annet, påvirkning i hele vannkjeden
  Hvordan maskinelt ta ut «logikken»?
=E1.QB1|DB|=E2.JB2
=E1.HB1|DB|=E2.JB1
=E2.JB1|DB|=E2.JB2
=E2.JB2|DB|=E2.QB1
Mellom stasjoner - =H2.JB1|DB|<EF-1-1-PS1-1>=E1.QB1
Notes: Nyeste fokusområde for oss er relasjoner
Relasjoner er veldig viktig, spesielt relasjoner mellom funksjoner men også relasjoner på tvers av aspekter..
2 sommerstudenter – bygge relasjonsdatabase som viser hvordan alle funksjoner i reguleringssystemet henger sammen.
Dette vil gi oss en veldig god modell for å beregne vannhusholdning og øke verdien av «vannet».
Bare hvis nødvendig – åpenbare knytninger trenger ikke relasjon – må kunne leses av en programvare

## Slide 12: Funksjon og produktaspekt
Funksjon
  Skal vise hvilke funksjoner som bidrar til produksjon av strøm
  Vil være førende for relasjoner mellom funksjoner i komponenter
  Vil brukes til:
    Tidsserier
    Kritikalitet
Produkt
  De fysiske komponenter og ens oppbygning – alle komponenter som må følges opp
  Tenker på hvordan man bestiller ett system som oppfyller en eller flere funksjoner
  Vil brukes til:
    Vedlikeholdssystem (FDV)
    Tilstandsoversikt på gitt komponent
    Dokumentasjon

## Slide 13: Produktaspektet Funksjonsaspektet
Notes: Så hva er forskjellen mellom produkt og funksjon
Sikkert mange tanker her, forskjellig for flere
Basert oss på en «bransjetanke» basert på Statkraft

## Slide 14: Bygningsdeler uten bruk av CW
Eviny har gått bort fra å bruke 81346-12
  Hovedgrunnen er at vi i stor grad har bygg med ett ventilasjonssystem og lys.
  Hvis selskapet ønsker å ta i bruk BIM vil man ta en ny vurdering.
Man har laget objekter i Funksjon (=) der man har behov for kritikalitet eller målinger
  F.eks. ventilasjonsanlegget som har begge deler
I Produkt (-) har man laget alle funksjoner som trenger oppfølging (FDV)
  Dette gjelder da fluktmasker, bygninger, belysning, kloakkpumper, osv.
Lokasjonsaspektet (++) er også modellert, her vil det gå ned til geografisk lokasjon og ikke bygningsdeler.

## Slide 15: Utarbeidelse av en fullstendig mal
Mal skal inneholde de fleste typer oppbygning
  Horisontal/vertikal, turbintype, magnetiseringstype, osv.
Work in progress
  Vil være småendringer, men lite på struktur
Utarbeidet det vi kaller taksonomi/type-bibliotek
  Basert på standarden
  Typen %BJA2 er måling av aktiv effekt, BJA er koden for «power sensing object». %BJA3 er reaktiv effekt
  285 typer, varierende hvor mye man trenger. Lager har 4 typer, ventil har 18.
Arbeider med standarisering av navnsetting, en tank er en tank – men her skal vi også ha akkumulator. Ønsker ikke blanding av navn, type og funksjon – f.eks. smøroljetank, det er en tank under smøroljesystemet. Typen vil si at det er en smøroljetank.

## Slide 17: Veien videre
Sommerstudenter 2024
  Ta i bruk mal på tvers av alle anlegg
  Se at alle dagens komponenter er modellert
  Legge til RDS-kode på komponenter i FDV-system
FDV skal ha RDS ila 2024
  Dette gjelder både produkt og funksjon på komponenten.
Signalmodellering vil starte i 2025
  POC på signalmodellering og kunnskapsgraf høst 2024
  Vil i stor grad basere oss på Statkrafts prinsipper og IEC-61850
Dokumentasjon vil bruke mapping fra FDV for å bygge om arkivet og tagstruktur
  Bruke standard for ytterligere attributter er sikker
«Reklamerer» mot SCADA og Hydrologi for at de skal ta i bruk RDS også.

## Slide 18: Linker